Szafa medyczna dwudrzwiowa jezdna– 40  szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa medyczna lekarska dwudrzwiowa – metalowa, wykonana z blachy o grubości minimum 0,8 mm, malowana proszkowo. | TAK |  |
| 2 | Drzwi frontowe szafy oraz boki przeszklone, wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem typu baskwilowego z uchwytem typu klamkowego. | TAK |  |
| 3 | Szafa wyposażona w 5 przestawnych półek wykonanych ze szkła hartowanego o udźwigu maksymalnym minimum 25 kg każda | TAK |  |
| 4 | Szafa wyposażona w kółka skrętne w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
| 5 | wysokość szafy | Od 1700 mm do 1900 mm |  |
| 6 | Szerokość szafy | Od 900 mm do 1000 mm |  |
| 7 | Głębokość szafy | od 420 mm do 470 mm |  |
| 8 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Wykonawca do oferty dołączy paletę kolorystyczną  (minimum 10 kolorów), ,( zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wybierze odpowiadające mu kolory zaproponowane w najkorzystniejszej ofercie),

Szafa medyczna do opatrunków – 6  szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa medyczna do opatrunków dwudrzwiowa – metalowa, wykonana z blachy o grubości minimum 0,8 mm, malowana proszkowo. | TAK |  |
| 2 | Drzwi frontowe szafy oraz boki przeszklone, wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem typu baskwilowego z uchwytem typu klamkowego. Dolna część szafy (do wysokości od ziemi 50-60 cm) nieprzeszklona metalowa również z podwójnymi drzwiczkami, wyposażona w minimum jedną metalową półkę lakierowaną proszkowo . | TAK |  |
| 3 | Szafa wyposażona w 5 przestawnych półek wykonanych ze szkła hartowanego o udźwigu maksymalnym minimum 25 kg każda | TAK |  |
| 4 | Szafa wyposażona w kółka skrętne w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
| 5 | wysokość szafy | Od 1700 mm do 1900 mm |  |
| 6 | Szerokość szafy | Od 600 mm do 650 mm |  |
| 7 | Głębokość szafy | od 420 mm do 470 mm |  |
| 8 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Wykonawca do oferty dołączy paletę kolorystyczną  (minimum 10 kolorów) ,( zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wybierze odpowiadające mu kolory zaproponowane w najkorzystniejszej ofercie).

Szafa medyczna dwudrzwiowa jezdna na leki doustne – 8  szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa medyczna lekarska dwudrzwiowa – metalowa, wykonana z blachy o grubości minimum 0,8 mm, malowana proszkowo. | TAK |  |
| 2 | Drzwi frontowe szafy oraz boki przeszklone, wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem typu baskwilowego z uchwytem typu klamkowego. | TAK |  |
| 3 | Szafa wyposażona w 5 przestawnych półek wykonanych ze szkła hartowanego o udźwigu maksymalnym minimum 25 kg każda | TAK |  |
| 4 | Szafa wyposażona w kółka skrętne w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
| 5 | wysokość szafy | Od 1700 mm do 1900 mm |  |
| 6 | Szerokość szafy | Od 900 mm do 1000 mm |  |
| 7 | Głębokość szafy | od 420 mm do 470 mm |  |
| 8 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Wykonawca do oferty dołączy paletę kolorystyczną  (minimum 10 kolorów), ( zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wybierze odpowiadające mu kolory zaproponowane w najkorzystniejszej ofercie).