Wózek anestezjologiczny – 4 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek anestezjologiczny, mobilny. Rama i szuflady wykonane ze stali węglowej lub aluminium, pokrytej lakierem proszkowym. Blat z burtami wykonany z tworzywa ABS lub poliuretanu, dodatkowy blat boczny. Teleskopowe prowadnice z pełnym wysuwem. | TAK |  |
| 2 | 5 szuflad. Prowadnice kulkowe pozwalające na płynne wysunięcie szuflady z blokadą po wysunięciu | TAK |  |
| 3 | 4 koła obrotowe, w tym minimum dwa z blokadą. Cichobieżne koła z gumy termoplastycznej. | TAK |  |
| 4 | Średnica kół | Od 100 mm do 125 mm |  |
| 5 | Obciążenie robocze | Minimum 80 kg |  |
| 6 | System automatycznego domykania szuflad | TAK |  |
| 7 | Uchwyt do prowadzenia wózka | TAK |  |
| 8 | Nadstawka z minimum 10 pojemnikami zintegrowana z blatem lun na wysięgniku nad blatem | TAK |  |
| 9 | Wieszak na kroplówki | TAK |  |
| 10 | Zamykany kosz | TAK |  |
| 11 | Pojemnik na odpady Zamawiający oczekuje zamykanego kosza wymienionego w pozycji 10 i pojemnika na odpady wymienionego w poz. 11, który będzie służył do umieszczania pojemnika na odpady medyczne – szczególnie na ostry sprzęt typu igły. Pojemnik może być wbudowany w wózek lub w formie uchwytu do wózka, na którym w sposób stabilny, bezpieczny można umieszczać pojemniki wymienne na sprzęt medyczny. | TAK |  |
| 12 | Wysokość | od 90 cm do 102 cm |  |
| 13 | Głębokość | od 45 do 64,5 cm |  |
| 14 | Długość | od 62 cm do 83,5 cm |  |
| 15 | Certyfikat lub deklaracja dopuszczający do obrotu na terenie RP | TAK |  |
| 16 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |